## Приложение № 3

к Нормам по разработке и реализации мероприятий по охране труда

Критерии

бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты, рабочей одежды и обуви

| № п/п | Опасные факторы, появляющиеся при выполнении производственного задания | Опасность травмирования на производстве или профессионального заболевания | Ассортимент выдаваемых средств индивидуальной защиты, рабочей одежды и обуви | Тип средств индивидуальной защиты, рабочей одежды и обуви, определенный качеством защиты | Срок использо-вания в месяцах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Органы машин в движении | Удар в голову | Каска | Устойчивая к ударам и проникновению | 24 |
|  |  | Затягивание волос или личной одежды | Кепка или косынка, шапка Комбинезон или костюм | Облегающий тело, с резинками на рукавах и талии | 12 12 |
| 2. | Падение предметов с высоты | Удар в голову | Каска | Устойчивая к ударам и проникновению | 24 |
|  |  | Ранение стопы ноги | Обувь | С металлическим носком, устойчивым к удару | 12 |
| 3. | Электрический ток: |  |  |  |  |
|  | - прямое прикосновение | Поражение током: |  |  |  |
|  | - непрямое прикосновение | - напряжение 24-380 В | Перчатки | Электроизолирующие для низкого напряжения | Дежурные |
|  | - шаговое напряжение |  | Обувь | Электроизолирующая для низкого напряжения | 12 |
|  |  | - напряжение более 380 В | Перчатки | Электроизолирующие для высокого напряжения | Дежурные |
|  |  |  | Обувь | Электроизолирующая для высокого напряжения | 12 |
|  | - электрическая дуга | Ожоги и ослепление | Каска | Высокой диэлектрической прочности | 24 |
|  |  |  | Очки | Линзы ультрафиолетовые | До износа |
| 4. | Работа на высоте | Падение с высоты | Каска | Устойчивая к ударам и проникновению | 24 |
|  |  |  | Пояс предохранительный | Устойчивый к натяжению и ударам | Дежурный |
|  |  |  | (в зависимости от рабочего задания) |  |  |
|  |  |  | Обувь | С нескользящей подошвой | 12 |
|  |  |  | Когти (работа на опоре) | Металлические | Дежурные |
| 5. | Работа на автомобильных и | Удар, столкновение с | Каска | Устойчивая к ударам | 24 |
|  | железных дорогах, на | транспортными средствами | Жилет сигнальный или заменители | Отражающий | 12 |
|  | пересечённой местности |  | Ботинки | Устойчивые на износ | 12 |
|  |  | Ожоги при асфальтировании дорог | Перчатки или рукавицы | Термоизолирующие | 1 |
|  |  |  | Наколенники | Термоизолирующие | 12 |
|  |  |  | Гетры | Термоизолирующие | 12 |
|  |  |  | Ботинки | С термоизолирующей подошвой | 12 |
|  |  | Повреждение лодыжек | Ботинки | Устойчивые на износ и к ударам | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Летящие объекты и предметы | Удар в голову | Каска | Устойчивая к ударам и проникновению | 24 |
|  |  | Удар в глаз | Очки | С прозрачными и удароустойчивыми линзами | До износа |
|  |  | Удар в лицо | Щиток | Удароустойчивый и прозрачный | До износа |
|  |  | Удар в область живота | Фартук | Устойчивый на износ | 12 |
|  |  |  | Набрюшник (сильные удары) | Поглощающий удары и устойчивый к проникновению | 12 |
|  |  | Удар в руки | Перчатки | Устойчивые на износ | 1 |
|  |  | Удар в ноги | Гетры | Устойчивые на износ | 12 |
|  |  |  | Гамаши | Устойчивые на износ | 12 |
|  |  |  | Обувь | Устойчивая на износ | 12 |
|  |  | Удар в корпус | Костюм или комбинезон | Устойчивый на износ | 12 |
| 7. | Манипулирование режущими, | Удар в голову | Каска | Устойчивая к ударам | 24 |
|  | колющими, скользкими, | Порезы или уколы рук | Перчатки, рукавицы или | Устойчивые на износ, разрыв и | 1 |
|  | абразивными предметами |  | напальчники | проникновение. Повышенное сцепление |  |
|  |  |  | Нарукавники | Устойчивые на износ | 6 |
|  |  |  | Налокотники | Устойчивые на износ | 12 |
|  |  | Порезы или уколы в области | Фартук | Устойчивый на износ и проникновение | 12 |
|  |  | живота | Набрюшник | Устойчивый на износ и проникновение | 12 |
|  |  | Порезы или уколы ног | Гамаши | Устойчивый на износ и проникновение | 12 |
|  |  |  | Гетры | Устойчивый на износ и проникновение | 12 |
|  |  |  | Ботинки | С носком и подошвой, устойчивыми на износ и проникновение | 12 |
| 8. | Манипулирование липкими | Прилипание предметов к | Кепка или косынка | Из натуральных волокон | 12 |
|  | предметами или веществами | кожным покровам или к | Костюм | Из натуральных волокон | 12 |
|  |  | одежде | Фартук |  | 12 |
|  |  |  | Рукавицы | Непромокаемые и устойчивые к растворителям | 1 |
|  |  |  | Сапоги | Непромокаемые и устойчивые к растворителям | 12 |
| 9 | Манипулирование или | Перегрузка позвоночника | Пояс брюшной |  | До износа |
|  | транспортировка тяжёлых | Ранение руки | Рукавицы или перчатки | Устойчивые на износ | 1 |
|  | материалов при максимально | Ранение стопы ноги | Наколенники | Устойчивые на износ | 12 |
|  | допустимых нагрузках |  | Ботинки | С металлическим носком, устойчивым к удару | 12 |
|  |  |  | Сапоги |  | 12 |
|  |  | Ранение плеча | Наплечники | Устойчивые на износ | 12 |
|  |  | Ранение живота | Фартук | Устойчивый на износ | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Работа со взрывчатыми веществами | Ранение или ожог при взрыве | Кепка или косынка | Из натуральных волокон | 12 |
|  | - приготовление, контроль и |  | Картуз | Кожаный, без металлических принадлежностей | 12 |
|  | манипулирование |  | Очки или | Удароустойчивые и прозрачные | До износа |
|  |  |  | щиток | Защищённые линзы | До износа |
|  |  |  | Костюм | Из натуральных, целлюлозных волокон, | 12 |
|  |  |  |  | антистатический, без манжет, складок и наружных |  |
|  |  |  |  | карманов, без металлических принадлежностей |  |
|  |  |  | Костюм | Кожаный, без металлических принадлежностей | 12 |
|  |  |  | Фартук | Кожаный, без металлических принадлежностей | 6 |
|  |  |  | Перчатки или рукавицы | Из натуральных, целлюлозных волокон или из натуральной кожи | 1 |
|  |  |  | Перчатки хирургические | Резиновые | 1 |
|  |  |  | Напальчники | Резиновые | 1 |
|  |  |  | Рубашка | Из натуральных волокон | 6 |
|  |  |  | Бельё нательное | Из натуральных волокон | 6 |
|  |  |  | Носки или чулки | Из натуральных волокон | 3 |
|  |  |  | Обувь | Из кожи или войлока, с антистатической | 12 |
|  |  |  |  | подошвой, без металлических принадлежностей |  |
| 11. | Работа во взрывоопасной среде | Возникновение взрывов из-за | Кепка или косынка | Антистатические, из натуральных, целлюлозных волокон | 12 |
|  | - образование взрывоопасных | электростатических зарядов | Костюм или халат | Антистатические, из натуральных, целлюлозных волокон | 12 |
|  | смесей |  | Рукавицы | Из натуральных волокон | 1 |
|  |  |  | Рубашка | Из натуральных волокон | 6 |
|  |  |  | Бельё нательное | Из натуральных волокон | 6 |
|  |  |  | Носки или чулки | Из натуральных волокон | 3 |
|  |  |  | Обувь | С антистатической подошвой, без металлических принадлежностей | 12 |
| 12. | Работа с воспламеняющимися | Возникновение пожара и | Кепка или косынка | Из натуральных волокон | 12 |
|  | веществами или вблизи них | пожар | Каска | Пожарного типа | 24 |
|  |  |  | Костюм | Из натуральных волокон, | 12 |
|  |  |  |  | антистатический и огнестойкий |  |
|  |  |  | Рубашка | Из натуральных волокон | 6 |
|  |  |  | Бельё нательное | Из натуральных волокон | 6 |
|  |  |  | Носки или чулки | Из натуральных волокон | 3 |
|  |  |  | Обувь | С антистатической подошвой, без | 12 |
|  |  |  |  | металлических принадлежностей |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Контакт с открытым пламенем | Термические ожоги | Каска | Термоизолирующая | 24 |
|  | и/или раскаленными |  | Каска (для аварийной работы) | Пожарного типа | 24 |
|  | частицами |  | Очки или щиток | Линзы от термической радиации | До износа |
|  |  |  | Перчатки | Термоизолирующие, огнестойкие | 1 |
|  |  |  | Костюм | Огнестойкий | 12 |
|  |  |  | Костюм | Асбестовый, алюминизированный, термоизолирующий и огнестойкий | 12 |
|  |  |  | Фартук | Устойчивый к огню и раскалённым частицам | 12 |
|  |  |  | Гамаши | Устойчивые к огню и раскалённым частицам | 12 |
|  |  |  |  | (огнестойкие и алюминизированные) |  |
|  |  |  | Гетры | Устойчивые к огню и раскалённым частицам | 12 |
|  |  |  |  | (огнестойкие и алюминизированные) |  |
|  |  |  | Обувь | С термоизолирующими подошвой и верхом | 12 |
| 14. | Работа с опасными и/или | Острые или хронические | Кепка или косынка |  | 12 |
|  | вредными веществами: | отравления, химические | Очки или щиток | Герметичные и устойчивые к химическим веществам | До износа |
|  | - токсичными | ожоги | Противогаз | С фильтрующим патроном | Дежурный |
|  | - каустическими |  | Костюм | Устойчивый при контакте с химическими веществами | 12 |
|  | - коррозийными |  | Фартук | Устойчивый при контакте с химическими веществами | 12 |
|  |  |  | Костюм изолирующий (для аварийной работы) | Водонепроницаемый и устойчивый к химическим веществам | 12 |
|  |  |  | Рубашка | Из натуральных волокон | 6 |
|  |  |  | Бельё нательное | Из натуральных волокон | 6 |
|  |  |  | Перчатки | Устойчивые при контакте с химическими веществами | 1 |
|  |  |  | Носки или чулки | Из натуральных волокон | 3 |
|  |  |  | Сапоги | Устойчивые к каустическим и коррозийным веществам | 12 |
|  |  |  | Ботинки | Устойчивые к токсичным продуктам | 12 |
| 15. | Контакт с предметами | Термические ожоги | Каска | Термоизолирующая | 24 |
|  | повышенной температуры |  | Костюм | Термоизолирующий, устойчивый к повышенным температурам | 12 |
|  | - температура предметов выше 40о С |  | Фартук | Устойчивый к повышенным температурам | 12 |
|  |  |  | Перчатки | Термоизолирующие, устойчивые к повышенным температурам | 1 |
|  |  |  | Гамаши | Устойчивые к повышенным температурам | 12 |
|  |  |  | Гетры | Устойчивые к повышенным температурам | 12 |
|  |  |  | Обувь | Термоизолирующая, устойчивая к повышенным температурам | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Контакт с предметами | Обмораживание | Костюм | Термоизолирующий, устойчивый к пониженным температурам | 12 |
|  | пониженной температуры |  | Шуба | Термоизолирующая, устойчивая к пониженным температурам | До износа |
|  | - температура предметов ниже |  | Шапка-ушанка | Термоизолирующая, устойчивая к пониженным температурам | 12 |
|  | 00 С |  | Капюшон | Термоизолирующий, устойчивый к пониженным температурам | 12 |
|  |  |  | Перчатки | Термоизолирующие, устойчивые к пониженным температурам | 1 |
|  |  |  | Носки или чулки | Шерстяные | 3 |
|  |  |  | Обувь | Термоизолирующая, устойчивая к пониженным температурам | 12 |
| 17. | Высокая температура воздуха | Перегрев организма | Костюм | Термоизолирующий (против тепла) | 12 |
|  | - выше 30о С |  | Халат | Полотняный, термоизолирующий (против тепла) | 12 |
|  |  |  | Шорты | Термоизолирующие (против тепла) | 12 |
|  |  |  | Рубашка | Полотняная, из натуральных волокон | 6 |
|  |  |  | Бельё нательное | Из натуральных волокон | 6 |
|  |  |  | Обувь | Против тепла | 12 |
| 18. | Пониженная температура воздуха (холод) | Переохлаждение организма | Шапка, шапка-ушанка или | Термоизолирующая | 12 |
|  | - ниже 00С |  | капюшон |  |  |
|  | - движение по трассам с разностью |  | Шуба или тулуп нагрудный | Термоизолирующая | 12 |
|  | температур свыше 15о С |  | или жилет ватный |  |  |
|  | - потоки воздуха со скоростью более 4 м/с; |  | Костюм или брюки ватные | Термоизолирующий | 12 |
|  | - подземные (+ 100 С) |  | Рукавицы | Термоизолирующие | 6 |
|  | - работа на открытом воздухе или в |  | Белье нательное |  | 6 |
|  | неотапливаемых помещениях (ниже 10о С) |  | Носки или чулки | Шерстяные | 3 |
|  | в октябре – марте |  | Обувь | Термоизолирующая | 12 |
| 19. | Термические излучения | Перегрев организма, ожоги | Шляпа или шапка от излучения | Термоизолирующая, термоустойчивая | 12 |
|  | - интенсивность свыше |  |  | к высоким температурам |  |
|  | 1кал/см2/мин |  | Очки или щиток | Термоотражающие | До износа |
|  |  |  | Костюм | Термоотражающий | 12 |
|  |  |  | Фартук | Термоотражающий | 6 |
|  |  |  | Рукавицы | Термоотражающие | 6 |
|  |  |  | Рубашка | Полотняная, из натуральных волокон | 6 |
|  |  |  | Белье нательное | Из натуральных волокон | 6 |
|  |  |  | Носки или чулки | Из натуральных волокон | 3 |
|  |  |  | Гетры | Термоизолирующие | 12 |
|  |  |  | Ботинки | С термоизолирующей подошвой, | 12 |
|  |  |  |  | устойчивой к повышенным температурам |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Ультрафиолетовые излучения | Ожоги | Очки | С линзами с ультрафиолетовым | До износа |
|  | – интенсивность выше максимально |  |  | поглощением |  |
|  | допустимого предела |  |  |  |  |
| 21. | Лазерные излучения | Ожоги в области глаз и | Кепка или косынка | Из хлопка, тёмных цветов | 12 |
|  | - плотность энергии на уровне | кожи | Очки | Линзы с поглощающим фильтром для лазерных излучений | До износа |
|  | роговицы и эпидермы выше |  | Перчатки | Хлопчатые, темных цветов | 1 |
|  | максимально допустимого предела |  | Халат | Хлопчатый, тёмных цветов | 12 |
| 22. | Шум | Глухота | Антифон | Наружного или внутреннего типа | До износа |
|  | - выше максимально допустимого |  |  |  |  |
|  | предела, даже с прерыванием |  |  |  |  |
| 23. | Вибрация | Вибрационная болезнь | Перчатки | Виброизолирующие | 1 |
|  | - выше максимально допустимого |  | Набрюшник амортизирующий | Амортизирующий вибрацию | 12 |
|  | предела для инструментов, исполь- |  | Нагрудник амортизирующий | Амортизирующий вибрацию | 12 |
|  | зуемых в работе, даже временно |  |  |  |  |
| 24. | Нетоксичная пыль в | Пневмокониоз, раздражение | Кепка, косынка | Эффективность, специфичная задержанию пыли | 12 |
|  | атмосфере | кожи или слизи | Маска от пыли | Эффективность, специфичная задержанию пыли | Дежурная |
|  |  |  | Очки | Герметичные | До износа |
|  |  |  | Костюм от пыли | Пыленепроницаемый | 12 |
|  |  |  | Перчатки | Непроницаемые | 1 |
|  |  |  | Рубашка | Из натуральных волокон | 6 |
|  |  |  | Белье нательное | Из натуральных волокон | 6 |
|  |  |  | Носки или чулки | Из натуральных волокон | 3 |
|  |  |  | Обувь |  | 12 |
| 25. | Микроорганизмы: | Заражение организма | Кепка или косынка | Из натуральных волокон | 12 |
|  | - бактерии |  | Маска | Медицинского типа из марли | Дежурная |
|  | - вирусы |  | Костюм или халат | Моющийся и дезинфицируемый | 12 |
|  | - грибки |  | Перчатки | Непроницаемые | 1 |
|  | - риккетсии |  | Рубашка | Полотняная, из натуральных волокон | 6 |
|  | - спирохеты |  | Бельё нательное | Из натуральных волокон | 6 |
|  | - простейшие |  | Обувь |  | 12 |
| 26. | Передвижение по | Порезы и уколы | Обувь | С подошвой, устойчивой к проникновению | 12 |
|  | режущим, колющим, | Скольжение, падение на | Обувь | С нескользящей подошвой | 12 |
|  | скользким, наклонным и | том же уровне | Шипы (для льда, склона и т.д.) | Металлические | Дежурные |
|  | т.п. поверхностям |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Передвижение по | Заболевания, связанные с | Сапоги | Водонепроницаемые | 12 |
|  | влажным поверхностям | влажностью |  |  |  |
|  | (влажная, болотистая почва и т.д.) |  |  |  |  |
| 28. | Водная среда | Заболевания, связанные с | Накидка, шинель, куртка или комбинезон | Водонепроницаемые | 12 |
|  | - работа на воде | влажностью | Костюм | Водонепроницаемый | 12 |
|  |  |  | Сапоги | Водонепроницаемые | 12 |
| 29. | Атмосфера с малым | Удушье | Маска для самоспасения (для эвакуации) |  | До износа |
|  | содержанием кислорода |  | Респиратор неавтономный | С ограниченной автономией пользователя | До износа |
|  | (менее 17%) или |  | изолирующий (для аварийной работы) |  |  |
|  | вредностью с неизвестной |  | Приспособление изолирующее автономное | С полной автономией пользователя в | До износа |
|  | концентрацией |  | (для аварийной работы) | ограниченный период времени |  |
| 30. | Узкие пространства | Ранение головы, рук, | Каска | Устойчивая к ударам | 24 |
|  | - работа в трубопроводах | локтей, коленей и т.д. | Кепка |  | 12 |
|  | котлах, сосудах, колодцах, |  | Костюм | Устойчивый на износ, разрыв | 12 |
|  | в низких проходах шахт, |  | Нарукавники, налокотники | Устойчивые на износ, разрыв | 12 |
|  | подземных каналах, нишах |  | Наколенники | Устойчивые на износ, разрыв | 12 |
|  | и т.д. |  | Фундиеры | Устойчивые на износ, разрыв | 12 |
|  |  |  | Жамбиеры | Устойчивые на износ | 12 |
|  |  |  | Гетры | Устойчивые на износ | 12 |
|  |  |  | Обувь | Устойчивые на износ | 12 |
|  |  |  | Пояс предохранительный | Устойчивый на растяжение | 12 |
| 31. | Изоляция от источников воды | Обезвоживание | Фляга для воды |  | До износа |
| 32. | Непогода | Заболевания, связанные с | Куртка с капюшоном или: | Водонепроницаемая | 12 |
|  |  | влажностью | - накидка, | Водонепроницаемая | 12 |
|  |  |  | - шинель, | Водонепроницаемая | 12 |
|  |  |  | - комбинезон | Водонепроницаемый | 12 |
| 33. | Контакт с острыми, | Зацепление | Кепка или косынка | Устойчивый на разрыв, зацепление | 12 |
|  | режущими, цепляющими | Раздирание | Очки или щиток | С удароустойчивыми линзами | До износа |
|  | предметами (работы |  | Костюм или комбинезон | Устойчивый на разрыв, зацепление | 12 |
|  | в лесах, камышах) |  | Обувь | Устойчивая на проникновение | 12 |
| 34. | Рабочая позиция «на коленях» | Ранение коленей | Наколенники | Устойчивые на износ | До износа |
| 35. | Работа на пасеках | Пчелиный укус | Шляпа пчеловода |  | До износа |
|  |  |  | Перчатки |  | До износа |
|  |  |  | Костюм или халат |  | 12 |
| 36. | Контакт эпидермы с химическими веществами | Дерматиты, экземы | Мази защитные | Специфичные химическим веществам | До износа |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | Электрическое поле с | Электрические разряды между | Каска | Электропроводящая | 24 |
|  | напряжённостью свыше | телом человека и элементами, | Костюм | Электропроводящий | 12 |
|  | 15 кВ/м | расположенными в разных | Ботинки | С электропроводящей подошвой | 12 |
|  |  | потенциалах. Не полностью |  |  |  |
|  |  | выявленное хромосомное влияние |  |  |  |
| 38. | Радиочастотное | Гипертермия | Каска | С проволочной сеткой | 24 |
|  | электромагнитное поле | Клеточные изменения и | Очки | Линзы с SnO2 | До износа |
|  |  | другие не полностью | Костюм | Прошитый проволочной сеткой | Дежурный |
|  |  | выявленные эффекты | Перчатки | Электроизолирующие | 6 |
|  |  |  | Обувь | Электроизолирующая | 12 |
| 39. | Работа на рабочих местах |  | Кепка или косынка, шапка | Из натуральных волокон | 12 |
|  | с условиями преждевременного |  | Костюм или халат | Из натуральных волокон | 12 |
|  | износа или чрезмерного |  | Обувь |  | 12 |
|  | загрязнения личной одежды |  |  |  |  |
|  | и обуви |  |  |  |  |